## Slide 1
03
第三次实验课任务

## Slide 2
任务1：定点搬运
实验介绍
实验内容
注意事项
1、测试夹爪的打开与闭合，调整夹爪开合角度确保能稳固夹取物体。
2、坐标点标定
手动控制机械臂末端移动到A点正上方（安全高度），记录此时坐标（x_A, y_A, z_safe）。
手动控制末端下降至刚好接触A点物体（或台面），记录下降后的z坐标（z_A_grasp）。
同理，标定B点的坐标（x_B, y_B, z_safe）和放置高度（z_B_place）。
3、编写搬运程序、调试与优化
4、尝试通过调整运动速度或加减速参数，优化搬运效率。
评价项目 | 评分要点
1. 程序实现 | - 程序结构清晰，包含完整的搬运流程 - 夹爪控制正确
2. 搬运成功率 | - 连续测试5次，全部成功
3. 运动平稳性 | - 运动无明显抖动、停顿或异常振动 - 速度选择合理，无危险动作

## Slide 3
注意事项
1．若夹取失败，调整夹爪开合角度或运动速度，夹爪闭合力度不宜过大，防止损坏物体或夹爪。
2. 若放置位置偏差大，重新标定坐标点。
3．机械臂运动范围内严禁放置障碍物，实验过程中勿将手或物品伸入工作区域。
4．首次运行时将速度调低，观察运动轨迹是否正确后再逐步提高速度。
实验介绍
实验内容
注意事项